Sygnatura : ZP/15/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( zwana dalej SIWZ)

DLA

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN: „ BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO DRÓG NA TERENIE MIASTA ŻORY”

SIWZ PO ZMIANACH Z DNIA 10.11.2016r

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

ŻORY , DNIA 10 LISTOPADA 2016r.

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

### Zakłady Techniki Komunalnej  Sp. z o. o.

### ul. Okrężna 5

### 44-240 Żory,

### Strona www: www.bip.ztkzory.pl

### E-mail:sekretariat@ztkzory.pl

### Telefon/ fax 32 43 56 880/32 43 56 920

# II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP.

3. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.

# III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest  bieżące utrzymanie i remont oznakowania pionowego

i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Żory.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

CZĘŚĆ I- OZNAKOWANIE PIONOWE

Wspólny Słownik Zamówień.

Główny przedmiot:

CPV: 45.20.00.00-9  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Dodatkowy przedmiot:

CPV: 34.99.22.00-9 znaki drogowe

CPV: 34.99.23.00-0 znaki uliczne

CPV: 45.23.90.00-8 instalowanie znaków drogowych

CPV: 44.42.34.00-5 znaki  i podobne i elementy.

CPV: 45.23.32.92-2 instalowanie urządzeń ochronnych

Zakres rzeczowy zadania :

1.  Bieżące utrzymanie i remont oznakowania pionowego wraz z tablicami z nazwami ulic

(montaż, wymiana, prostowanie, obracanie, uzupełnianie, malowanie, czyszczenie graffiti,

mycie) oraz demontaż starego lub zniszczonego, tj.

- montaż nowych kompletnych znaków wraz ze słupkiem

- montaż tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkiem

- montaż znaków na słupach oświetleniowych – system Band-It

- wymiana słupka do znaku/tabliczki

- wymiana tablicy znaku/tabliczki do słupka

- remont znaków/tabliczek oraz słupków:

  - prostowanie odchylonych od pionu słupków znaków/tabliczek z nazwami ulic – odchylenie od pionu do 300,

  - prostowanie wygiętej powierzchni tarczy znaku/tabliczki gumowym młotkiem

  - obracanie tarczy znaku/tabliczki do pozycji zapewniającej widoczność znaku
z pozycji kierującego oraz poprawienie mocowania tarczy znaku/tabliczki
w sposób uniemożliwiający jego obrócenie,

  - uzupełnienie zerwanej aplikacji,

  - malowanie farbą antykorozyjną/farbą cynkową zawierającą sproszkowany cynk elementów oznakowania narażonych na korozję

  - czyszczenie znaków pomalowanych farbą, sprayem, graffiti

  - mycie zabrudzonych znaków/luster,

  - zgłaszanie do wykonania niezbędnych prac w zakresie umowy zauważonych podczas objazdu ulic.

- Montaż słupków ze złączami zrywalnymi.

- Demontaż słupków.

- Demontaż tarcz znaków/tabliczek z nazwami ulic.

2. Bieżące utrzymanie i remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. montaż,

wymiana, remont (prostowanie, obracanie, malowanie, czyszczenie graffiti, mycie) oraz

demontaż starego lub zniszczonego tj. :

- montaż nowych luster drogowych U-18a 700/800 wraz ze słupkiem.

- wymiana zniszczonego lustra drogowego na nowe do istniejącego słupka.

- wymiana zniszczonego słupka do istniejącego lustra drogowego.

- montaż nowego ogrodzenia segmentowego U-12a - pojedynczy segment.

- montaż słupków ogrodzenia segmentowego -12a.

- montaż nowego słupka blokującego/stały/ U-12c.

- wymiana zniszczonego słupka blokującego U-12c.

- remont elementów bezpieczeństwa:

- obracanie tarczy lustra drogowego do pozycji zapewniającej widoczność znaku
z pozycji kierującego oraz poprawienie mocowania tarczy znaku/tabliczki
w sposób uniemożliwiający jego obrócenie,

- prostowanie odchylonych od pionu słupków – odchylenie od pionu do 300,

- uzupełnienie zerwanej okleiny odblaskowej ogrodzenia segmentowego,

- malowanie farbą antykorozyjną/farbą cynkową/ poliwinylową elementów oznakowania narażonych na korozję/ocynkowanych,

- czyszczenie elementów bezpieczeństwa ruchu pomalowanych farbą, sprayem, graffiti

- mycie zabrudzonych elementów bezpieczeństwa ruchu luster/ogrodzenia segmentowego,

- zgłaszanie do wykonania niezbędnych prac w zakresie umowy zauważonych podczas objazdu ulic.

3. Montaż, utrzymanie oraz demontaż pionowego oznakowania czasowych organizacji ruchu

na okres 1 Listopada 2017r., 11  Listopada  2017r. oraz 11 maja 2017r. Święta Ogniowego.

- montaż, utrzymanie oraz demontaż pionowego oznakowania czasowej organizacji ruchu na okres Wszystkich Świętych dotyczy okolic cmentarza komunalnego przy ul. Komunalnej oraz okolic cmentarza parafialnego przy ul. Smutnej i Prawniczej oraz        cmentarza parafialnego przy ul. Zbożowej zgodnie z załączonym do niniejszej        specyfikacji projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu w załączniku nr 7 do SIWZ,

- montaż, utrzymanie oraz demontaż pionowego oznakowania czasowej organizacji ruchu na okres Święta Niepodległości dotyczy ul. Ks. Klimka zgodnie z załączonym do        niniejszej specyfikacji projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu w        załączniku nr 8 do SIWZ.

- montaż, utrzymanie oraz demontaż pionowego oznakowania czasowej organizacji ruchu na okres Święta Ogniowego dotyczy ul. Ks. Klimka, Moniuszki, Bramkowej zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji projektem organizacji ruchu.  Projekt organizacji ruchu w załączniku nr 9 do SIWZ,

- tymczasowe zabezpieczenie znakami miejsca zdarzenia. Obejmuje ustawienie

i demontaż 2 kompletów znaków na słupkach (b-33/30 i A-11-12 abc) lub 2 kompletów zapór drogowych U-20b ze znakiem C-9-10 i taśmą ostrzegawczą U-22 (do długości 10 mb). Znaki średniej wielkości odblaskowe.

4. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca uwzględni ewentualne roboty demontażowe wraz z uporządkowaniem materiałów pochodzących z demontażu oraz ich wywiezieniem. Zatem ewentualne roboty demontażowe, odtworzeniowe i porządkowe należy uwzględnić w cenie oferty.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace oznakowania pionowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego min.24 miesiące max. 36 miesięcy.

CZĘŚĆ II- OZNAKOWANIE POZIOME

Wspólny Słownik Zamówień

Główny przedmiot:

CPV: 45.20.00.00-9  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Dodatkowy przedmiot:

CPV: 45.23.32.21-4 malowanie nawierzchni

CPV: 45.23.32.70-2 malowanie nawierzchni parkingów

CPV: 45.44.21.80-2 powtórne malowanie

Zakres rzeczowy zadania :

1. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego stałego barwy białej i czerwonej
       tj. odnawianie starego (w tym również usunięcie starej powłoki) oraz malowanie

nowego tj.:

1. Malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową z odblaskiem.

    - mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego: linie segregacyjne, krawędziowe, znaki poprzeczne: przejścia dla pieszych, linie bezwzględnego zatrzymania, linia przystankowa, stanowisko postojowe koperta, powierzchnie wyłączone z ruchu,

    - mechaniczne wykonanie nowego oznakowania poziomego: linie segregacyjne, krawędziowe, znaki poprzeczne: przejścia dla pieszych, linie bezwzględnego zatrzymania, linia przystankowa, stanowisko postojowe koperta , powierzchnie wyłączone z ruchu,

    - ręczne odnawianie/malowanie nowych symboli oznakowania poziomego: strzałki kierunkowe, linie warunkowego zatrzymania rower, osoba niepełnosprawna,

    - usunięcie oznakowania poziomego w zależności od potrzeb obejmować będzie usunięcie mechaniczne z wykluczeniem frezowania nawierzchni jezdni
np. za pomocą szczotek i materiałów ściernych z użyciem wiertarek czy pił kątowych w tym z wykorzystaniem ingerencji termicznej oraz chemiczne                         z użyciem powszechnie stosowanych rozpuszczalników.

- Malowanie grubowarstwowe jezdni masami termoplastycznymi                                               i chemoutwardzalnymi   z odblaskiem – struktura.

- odnawianie oznakowania poziomego (wcześniej wykonanych aplikacji): linie segregacyjne, krawędziowe, znaki poprzeczne: przejścia dla pieszych, linie bezwzględnego zatrzymania, powierzchnie wyłączone z ruchu,

- wykonywanie nowych oznakowań wynikających ze zmian w organizacji ruchu,

- wykonanie aplikacji symboli znaków pionowych A-17, B-33.

- odnawianie przejść dla pieszych w kolorze czerwonym – tło

- usunięcie oznakowania poziomego w zależności od potrzeb obejmować będzie usunięcie mechaniczne z wykluczeniem frezowania nawierzchni jezdni
np. za pomocą szczotek i materiałów ściernych z użyciem wiertarek czy pił kątowych w tym z wykorzystaniem ingerencji termicznej oraz chemicznej
z użyciem powszechnie stosowanych rozpuszczalników.

2.  Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace :

a)  oznakowania grubowarstwowego min. 24 miesiące max. 36 miesięcy

b)  oznakowania cienkowarstwowego min. 12 miesięcy max. 18 miesięcy.

Szczegółowy zakres ilościowy i rodzajowy  zawierają załączniki do SIWZ:

- część I  - załącznik nr 4 do SIWZ

- część II - załącznik nr 5 do SIWZ

Należy je traktować orientacyjnie. Ilość zleconych robót i zakres może się zmienić (zmniejszyć) Z tytułu niezrealizowania prognozowanego zakresu robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Podwykonawstwo

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Przepisy art.36ba ust. 1 i 2 ustawy pzp stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

# III.A. OKREŚLENIE LICZBY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNEJ LICZBY CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.

# IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia:  od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. tożsamy dla każdej części zamówienia.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

- zdolności technicznej lub zawodowej

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

# VA. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do  warunku określonego w pkt. V.2a których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2.  Zamawiający uzna warunek określony w punkcie V.2b za spełniony jeżeli, Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż:

- dla części  I  250 000 zł

- dla części  II 250 000 zł

3. Zamawiający uzna warunek określony w punkcie V.2c za spełniony jeżeli:

- Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,                 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

- dla części I - wykonał 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia  w części oznakowania pionowego(w szczególności obejmującej utrzymanie oznakowania pionowego albo wykonanie bądź remont oznakowanie pionowego) o łącznej wartości nie mniejszej niż 125 000 zł brutto

- dla części II - wykonał 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia  w części oznakowania poziomego(w szczególności obejmującej utrzymanie oznakowania poziomego albo wykonanie bądź remont oznakowania poziomego) o łącznej wartości nie mniejszej niż 125 000 zł

oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

- Wykonawca skieruje osoby do realizacji zamówienia:

- dla części I :

- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,

- min. 1 osobę  pełniącą funkcję kierownika robót.

- dla części II:

- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,

- min. 1 osobę  pełniącą funkcję kierownika robót,

- min. 2 osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje do obsługi sprzętu poziomego oznakowania dróg.

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych                       do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę pod warunkiem posiadania przez tę osobę  odpowiednich uprawnień.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na cześć I i II  wystarczające  jest spełnienie warunku skierowania osób dla części II.

- dysponuje sprzętem :

- dla części I:

- samochodem dostawczym lub ciężarowym – min. 1 szt.

- dla części II:

- szczotką mechaniczną  -  min.1 szt,

- malowarką samobieżną do oznakowania cienkowarstwowego,                              z elektronicznym sterowaniem znakowania, z możliwością regulowania szerokości malowanej linii, oraz wyposażoną w system pneumatyczny do wykonania odblasku  - min.1 szt.

- malowarką do wykonywania drobnych elementów oznakowania cienkowarstwowego ze sterowaniem ręcznym wyposażona w system pneumatyczny do wykonania odblasku min. 1 szt.

- samochodem dostawczym lub ciężarowym.

wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania wymienionym sprzętem.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na cześć I i II  wystarczające spełnienie

warunku dysponowania sprzętem dla części II.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                                       w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia , lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązane tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących  kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust.5 ustawy pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe  podmiotu, o którym mowa w pkt V.A ppkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe  o których mowa w pkt V.A ppkt. 3.

- Wykonawcy, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,  do przedstawiają w odniesieniu do tych podmiotów nw. dokumenty:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,                   w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem                w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,      w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny                        w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym                   w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach             i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716

V.B.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12-23  ustawy pzp.

# VI. WYKAZ 	OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

Zgodnie z art. 24 aa ust.1 ustawy pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,                      a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                     w postepowaniu.

#### VI.A Do oferty należy załączyć:

- Aktualne  na dzień składania ofert oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu . Wzór  oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do oferty

- Aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności,

o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.12-23. Wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 2 do oferty.

- Kosztorys ofertowy oddzielnie dla każdej części zamówienia należy opracować i dołączyć do oferty zgodnie z załącznikami  nr 4 i 5 do oferty. Zamawiający informuje, że kosztorysy są treścią oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie  ustawy Pzp.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych  podmiotów),

- Pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawców (jeśli dotyczy)

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego. Wzór stanowi załącznik nr 3 do oferty.

Powyższe oświadczenia Wykonawcy składają w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.B. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

VI.C. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –               w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania                                i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego               i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                   w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ.

- Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                        w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, dokumenty wymienione w punkcie VA. 8 w odniesieniu do tych podmiotów.

VI.D Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych w tym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Dołączone do oferty pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,

- Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów, winna wskazywać adres Wykonawcy 
lub Wykonawców, na który Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawie zamówienia publicznego,

- Podmioty gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

# VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

- Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie                     w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                           o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału                                    w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Korespondencję należy kierować na adres:

Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o  44-240 Żory, ul. Okrężna 5

fax: 32 43-56-920,  e-mail:  sekretariat@ztkzory.pl

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 
oraz będą one opublikowane na stronie www.bip.ztkzory.pl, menu przedmiotowe: przetargi.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: kontakt jw.

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część I - 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ).

Część II- 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ).

Wadium musi być wniesione oddzielnie dla każdej części zamówienia

Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty .

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego,

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść  przelewem na konto w ING Bank Śląski          Nr 57 1050 1070 1000 0090 3056 8621 - jako tytuł wpłaty należy wpisać: BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT OZNAKOWANIA CZĘŚĆ…. ZP/15/2016

- W przypadku wniesienia wadium wniesionego w  formie  innej niż pieniądz – oryginał         dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu        składania ofert w siedzibie Zamawiającego sekretariat (I piętro) lub w odrębnej         kopercie dołączyć do oferty. Wykaz elementów jakie powinny zawierać w swej treści gwarancje/poręczenia wnoszone jako wadium:

a) jednoznaczne i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie (bez dodatkowych procedur  i dokumentów) sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu okoliczności ustawowo określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Dokument poręczenia/gwarancji, z którego treści będzie wynikać węższa odpowiedzialność gwaranta/poręczyciela nie będzie uznany za prawidłowy.

b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji/poręczenia.

c) wskazanie sumy gwarancyjnej/poręczenia.

d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/poręczenia,

e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia.

f) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia.

- Równocześnie szczegółowe warunki, jakie winny spełniać gwarancje/poręczenia bankowe wnoszone jako wadium są określone w art. 80-87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.).

- Wadium będzie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę, a wniesione w innej formie – zostanie zwrócone zgodnie z zapisem, np. w gwarancji,

- Wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca:

1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

2)  którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp.

# IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- Pod pojęciem „Oferty” należy rozumieć formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do SIWZ oraz wszelkie oświadczenia, zaświadczenia, załączniki i dokumenty składane przez Wykonawcę, których konieczność złożenia wynika z SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie  w języku polskim.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, lub upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy (Wykonawców). Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

- W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oferta musi być :

- podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony pod rygorem odrzucenia oferty.

- oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów, winna wskazywać adres Wykonawcy lub Wykonawców, na który Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. W przeciwnym przypadku poprawki, przekreślenia i dopiski nie będą uwzględniane

- Cena oferty musi być podana cyframi  w walucie polskiej wraz z informacją o podatku Vat.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku . W  tym celu Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty.

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, zaadresowaną do Zamawiającego na adres Zakłady Techniki Komunalnej Sp z o.o., ul. Okrężna 5, 44-240 Żory  lub w Sekretariacie Spółki wraz z oznaczeniem:

OFERTA dla ZTK sp. z o.o NIE OTWIERAĆ PRZED 18.11.2016 godz. 8.30  Przetarg nieograniczony – „Bieżące utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miasta Żory ” z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy (Wykonawców).

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa .

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z dostarczoną  „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”, oraz zdobycia wszelkich informacji,  które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Zamawiający  wykluczy Wykonawcę lub odrzuci oferty niespełniające wymagań niniejszej specyfikacji i ustawy pzp.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się możliwości składania oferty alternatywnej lub wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji,   jako wyłącznej podstawy przetargu.

# XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

#### Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert w postaci elektronicznej.

#### Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Żorach  przy ul. Okrężnej 5,             w Sekretariacie Spółki (na I piętrze) w terminie do dnia 18.11.2016r. do godziny 8.00.

- Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia przez pocztę do siedziby Zamawiającego do dnia 18.11.2016r.   do godziny  8.00.

- Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali narad (parter) w dniu             18.11.2016r. o godzinie 8.30

- Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści  na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - cen i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

# XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

Dotyczy części I i II zamówienia.

- Ceny oferty winny być zgodne z zapisami art. 3 ust. 1 pkt.1 i  ust.2 Ustawy z 9 maja 2014  o informowaniu o cenach towarów i usług.( Dz.U. 2014 poz. 915)

- Ceny należy podać w PLN w formularzu oferty –  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do SIWZ.

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę  nie mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

- Podstawą opracowania oferty jest niniejsza Specyfikacja istotnych warunków wraz            z załącznikami.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowym.

- Kosztorysy ofertowe oddzielnie dla każdej części zamówienia należy opracować                           i dołączyć do oferty na podstawie załączników nr 4 i 5 do oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia ceny jednostkowej każdej pozycji kosztorysu ofertowego na podstawie składników cenotwórczych obejmujących robociznę, ceny materiałów i sprzętu oraz narzuty kosztów pośrednich, koszt zakupu materiałów i zysk.

- Suma cen jednostkowych brutto każdej kategorii z osobna stanowi cenę oferty, która będzie brana pod uwagę do porównania ofert wraz z okresem gwarancji.

- Cena oferty powinna być podana następująco:

CZĘŚĆ I - OZNAKOWANIE PIONOWE

    - Kategoria I. Z.1 poz. 1-5 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od Z.1.1 do Z.1.5)

Cena brutto:...............................

    - Kategoria II. Z.2 poz. 1-13 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od Z.2.1 do Z.2.13)

Cena brutto:...............................

    - Kategoria III. Z.3 poz. 1-11 (suma cen jednostkowych brutto poz. od Z3.1 do Z.3.11)

Cena brutto:...............................

    - Kategoria IV. UB1 poz. 1-11 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od UB.1.1 do UB1.11)

Cena brutto:...............................

    - Kategoria V. S poz. 1-8 (suma cen jednostkowych brutto poz. od S.1 do S.8)

Cena brutto:...............................

    - Kategoria VI. UM poz. 1-18 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od UM.1do UM.18)

Cena brutto:...............................

    - Kategoria VII. T poz. 1-4 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od T.1 do T.4)

Cena brutto:...............................

    - Kategoria VIII. DR poz. 1-8 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od DR. 1 do DR.8)

Cena brutto:...............................

    - Kategoria IX. MC poz. 1-11 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od MC.1 do MC.11)

Cena brutto:...............................

10. Udzielamy gwarancji  na wykonane prace oznakowania pionowego oraz urządzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego

………….…………………miesięcy

( min.24 miesiące max. 36 miesięcy)

CZĘŚĆ II- OZNAKOWANIE POZIOME

- Kategoria X. CW poz. 1-2 (suma cen jednostkowych brutto poz. odCW.1 do CW.2)

Cena brutto:...............................

- Kategoria XI. GW poz. 1-3 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od GW.1 do GW.3)

Cena brutto:...............................

- Kategoria XII. AP. poz. 1-2 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od AP.1 do AP.2)

Cena brutto:...............................

- Kategoria XIII. US. poz. 1-2 (suma cen jednostkowych brutto  poz. od US.1 do US.2)

Cena brutto:...............................

- udzielamy gwarancji  na wykonane prace oznakowania grubowarstwowego

………….…………………miesięcy

( min.24 miesiące max. 36 miesięcy)

- Udzielamy gwarancji  na wykonane prace oznakowania cienkowarstwowego

…………................................miesięcy

( min.12 miesiące max. 18 miesięcy)

# XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów:

CZĘŚĆ I - OZNAKOWANIE PIONOWE

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | (w pkt) |
| 1. | kategoria I. Z.1 (suma cen jednostkowych brutto pozycji od Z1.1 do Z1.5) | 3,01 |
| 2. | kategoria II. Z.2 (suma cen jednostkowych brutto pozycji od Z2.1 do Z2.13) | 5,42 |
| 3. | kategoria III. Z.3 (suma cen jednostkowych brutto pozycji od Z3.1 do Z3.11) | 3,88 |
| 4. | kategoria IV. UB. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od UB.1.1 do UB.1.11) | 8,82 |
| 5. | kategoria V. S. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od S.1 do S.8) | 9,37 |
| 6. | kategoria VI. UM. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od UM.1 do UM.18) | 20,32 |
| 7. | kategoria VII. T. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od T.1 do T.4) | 2,66 |
| 8. | kategoria VIII. DR. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od DR.1 do DR.8) | 1,32 |
| 9. | kategoria IX. MC. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od MC.1 do MC.11) | 5,20 |
| CENA | suma 60 pkt |
| GWARANCJA |
| 10. okres gwarancji na wykonane prace oznakowania pionowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | 40 pkt |
|  | Suma razem 100 pkt |

  - w kryterium, cena kategoria I.Z.1 – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 3,01 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 1 opisu kryteriów oceny,

  - w kryterium, cena kategoria II.Z.2 – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 5,42 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 2 opisu kryteriów oceny,

  - w kryterium, cena kategoria III.Z3. – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 3,88 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a)  n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

- b - wartość oferty badanej,

- a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 3 opisu kryteriów oceny,

  - w kryterium, cena kategoria IV.UB – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 8,82 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 4 opisu kryteriów oceny,

  - w kryterium, cena kategoria V.S – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x  a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 9,37 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 5 opisu kryteriów oceny,

  - w kryterium, cena kategoria VI.UM. – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 20,32 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 6 opisu kryteriów oceny,

  - w kryterium, cena kategoria VII.T. – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 2,66 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 7 opisu kryteriów oceny,

  - w kryterium, cena kategoria VIII.DR – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 1,32 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 8 opisu kryteriów oceny,

  - w kryterium, cena kategoria IX.MC. – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 5,20 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 9 opisu kryteriów oceny,

10. w kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak

najwyższy wskaźnik, okres gwarancji  na wykonane prace oznakowania pionowego

oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocena punktowa

przedstawia  się następująco:

- za udzielenie gwarancji wynoszącej od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 0 punktów

- za udzielenie gwarancji wynoszącej 36 miesięcy –   40 punków

W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy pzp.

CZĘŚĆ II - OZNAKOWANIE POZIOME

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | (w pkt) |
| 1. | kategoria X. CW. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od CW.1 do CW.2) | 23,98 |
| 2. | kategoria XI. GW (suma cen jednostkowych brutto pozycji od GW.1 do GW.3) | 33,77 |
| 3. | kategoria XII. AP. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od AP1 do AP2) | 1,27 |
| 4. | kategoria XIII. US. (suma cen jednostkowych brutto pozycji od US.1 do US.2) | 0,98 |
| CENA | suma 60 pkt |
| GWARANCJA |
| 5. | okres gwarancji na wykonane prace oznakowania grubowarstwowego | 20 |
| 6. | okres gwarancji na wykonane prace oznakowania cienkowarstwowego | 20 |
|  | suma 40 pkt |
|  | Suma razem 100 pkt |

- w kryterium, cena kategoria X.CW.– zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 23,98 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 1 opisu kryteriów oceny,

- w kryterium, cena kategoria XI.GW – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 33,77 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b) b - wartość oferty badanej,

c) a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 2 opisu kryteriów oceny,

- w kryterium, cena kategoria XII.AP – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 1,27  punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a)  n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

- b - wartość oferty badanej,

a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 3 opisu kryteriów oceny,

- w kryterium, cena kategoria XIII.US – zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
(n : b) x   a	
Oferta z najniższą ceną otrzyma 0,98 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a)  n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

- b - wartość oferty badanej,

a - znaczenie czynnika przedstawione w poz. nr 4 opisu kryteriów oceny,

- W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik, okres gwarancji  na wykonane prace oznakowania poziomego grubowarstwowego  – ocena punktowa przedstawia  się następująco:

1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 0 punktów

2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 36 miesięcy –   20 punków

W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy pzp.

- W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik, okres gwarancji  na wykonane prace oznakowania poziomego cienkowarstwowego  – ocena punktowa przedstawia  się następująco:

1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 12 miesięcy do 17 miesięcy – 0 punktów

2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 18 miesięcy –   20 punków

W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy pzp.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie pzp i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została 
uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane 
kryteria wyboru oferty.

# XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej

- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

- Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

Publicznego.

# XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

#### Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  na konto w ING Bank Śląski: Nr 57 1050 1070 1000 0090 3056 8621.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego  o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. Treść gwarancji należy przedstawić Zamawiającemu 
do zaopiniowania.

- Zwrot 70 % zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % zabezpieczenia przeznaczone zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, ich zwrot nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi  za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń za nienależycie wykonanie umowy.

# XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

- Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa art.144 ustawy pzp oraz wzory umów stanowiące załączniki nr 2 oraz 3 do SIWZ.

###### 2. ZALICZKI.

Zamawiający  nie przewiduje udzielić zaliczki na poczet wykonania umowy.

# XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

            - Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI - rozdz. 1, 2, 3.

            - Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art.180 ust.2 ustawy pzp.

- Zgodnie z art. 182 ustawy pzp:

- ust.1  pkt 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny   sposób.

- ust. 2 pkt 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której  jest on zobowiązany na podstawie ustawy pzp, 
na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z  art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

- Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

# XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień uzupełniających.

# XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się możliwości składania oferty alternatywnej lub wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty.

# XXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# XXII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# XXIII. WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, JEŻELI WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POLEGA NA WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 USTAWY Z DNIA 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.8).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie czynności wynikających z przedmiotu zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.

- Każdorazowo w przypadku zmiany osób o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji załącznika nr 1 do umowy w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia przeprowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego wymogu Państwowej Inspekcji Pracy.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1 - 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .

# XXIV. ASPEKTY GOSPODARCZE, ŚRODOWISKOWE, SPOŁECZNE, ZWIĄZANE Z INNOWACYJNOŚCIĄ LUB ZATRUDNIENIEM

(w szczególności dotyczące zatrudnienia: bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Zamawiający nie stawia wymogów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy pzp.

# XXV. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36 A UST. 2

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy pzp.

# XXVI. OKREŚLENIE PROCENTOWEJ WARTOŚCI OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143A UST. 3.

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane.

# XXVII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A,

Zamawiający nie opisuje standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a.

# XXVIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST. 2.

Brak możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

#### Załączniki do SIWZ

Nr 1 - formularz oferty  z załącznikami.

Nr 2 - wzór  umowy dla części I  z załącznikami.

Nr 3 - wzór  umowy dla części II z załącznikami.

Nr 4 - zakres rodzajowy i ilościowy dla części I.

Nr 5 - zakres rodzajowy i ilościowy dla części II.

Nr 6 - szczegółowa specyfikacja techniczna.

Nr 7 - projekt organizacji ruchu 1 listopada 2017r.

Nr 8 - projekt organizacji ruchu 11 listopada 2017r.

Nr 9- projekt organizacji ruchu święto ogniowe 11 maja 2017r.

Nr 10 - wykaz robót budowlanych.

Nr 11 - wykaz osób.

Nr 12- wykaz sprzętu.

Nr 13- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Z A T W I E R D Z A M:

………………………………